## Slide 1: Презентация к лабораторной работе №11
Дисциплина: Администрирование локальных сетей
Студент: Шагабаев Д.А.
Группа: НПИбд-02-18

## Slide 2: Цель работы:
Провести подготовительные мероприятия по подключению локальной сети организации к Интернету.

## Slide 3: Порядок выполнения работы:
Внесите изменения в схему L1 сети, добавив в неё сеть провайдера и сеть модельного Интернета с указанием названий оборудования и портов подключения.
Внесите изменения в схемы L2 и L3 сети, указав адреса и VLAN сети провайдера и модельной сети Интернета. Скорректируйте таблицы распределения IP-адресов и портов.
На схеме предыдущего вашего проекта разместите согласно рис. 11.2 необходимое оборудование для сети провайдера и сети модельного Интернета: 4 медиаконвертера (Repeater-PT), 2 коммутатора типа Cisco 2960-24TT, маршрутизатор типа Cisco 2811, 4 сервера.
Присвойте названия размещённым в сети провайдера и в сети модельного Интернета объектам согласно модельным предположениям и схеме L1.
В физической рабочей области добавьте здание провайдера и здание, имитирующее расположение серверов модельного Интернета. Присвойте им соответствующие названия.

## Slide 4
Перенесите из сети «Донская» оборудование провайдера и модельной сети Интернета в соответствующие здания.
Настройка доступа для сети Other (требуется наложить ограничение на исходящий из сети Other трафик, который по отношению к маршрутизатору msk-donskaya-gw-1 является входящим трафиком):
Настройка доступа администратора к сети сетевого оборудования:
На медиаконвертерах замените имеющиеся модули на PT-REPEATERNM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE для подключения витой пары по технологии Fast Ethernet и оптоволокна соответственно.
Проведите соединение объектов согласно скорректированной Вами схеме L1.
Пропишите сведения о серверах на DNS-сервере сети «Донская»

## Slide 5: Вывод:
Провели подготовительные мероприятия по подключению локальной сети организации к Интернету.