## Slide 1: Презентация к лабораторной работе №8
Дисциплина: Администрирование локальных сетей
Студент: Шагабаев Д.А.
Группа: НПИбд-02-18

## Slide 2: Цель работы:
Приобретение практических навыков по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) [1] в локальной сети.

## Slide 3: Задание:
1. Добавить DNS-записи для домена donskaya.rudn.ru на сервер dns.
2. Настроить DHCP-сервис на маршрутизаторе.
3. Заменить в конфигурации оконечных устройствах статическое распределение адресов на динамическое.
4. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании (см. раздел 2.5).

## Slide 4: Порядок выполнения работы:
В логическую рабочую область проекта добавьте сервер dns и подключите его к коммутатору msk-donskaya-sw-3 через порт Fa0/2 (рис. 8.1), не забыв активировать порт при помощи соответствующих команд на коммутаторе. В конфигурации сервера укажите в качестве адреса шлюза 10.128.0.1, а в качестве адреса самого сервера — 10.128.0.5 с соответствующей маской 255.255.255.0.
Настройте сервис DNS (рис. 8.2): – в конфигурации сервера выберите службу DNS, активируйте её (выбрав флаг On); – в поле Type в качестве типа записи DNS выберите записи типа A (A Record); – в поле Name укажите доменное имя, по которому можно обратиться, например, к web-серверу — www.donskaya.rudn.ru, затем укажите его IP-адрес в соответствующем поле 10.128.0.2; – нажав на кнопку Add , добавьте DNS-запись на сервер; – аналогичным образом добавьте DNS-записи для серверов mail, file, dns согласно распределению адресов из табл. 3.2; – сохраните конфигурацию сервера.

## Slide 5
Настройте DHCP-сервис на маршрутизаторе, используя приведённые ниже команды для каждой выделенной сети: укажите IP-адрес DNS-сервера; затем перейдите к настройке DHCP; задайте название конфигурируемому диапазону адресов (пулу адресов), укажите адрес сети, а также адреса шлюза и DNS-сервера; задайте пулы адресов, исключаемых из динамического распределения (см. табл. 3.2).
На оконечных устройствах замените в настройках статическое распределение адресов на динамическое.
Проверьте, какие адреса выделяются оконечным устройствам, а также доступность устройств из разных подсетей.
В режиме симуляции изучите, каким образом происходит запрос адреса по протоколу DHCP (какие сообщения и какие отклики передаются по сети).

## Slide 6: Вывод:
Приобрели практические навыки по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) [1] в локальной сети.