## Slide 1: Презентация к лабораторной работе №7
Дисциплина: Администрирование локальных сетей
Студент: Шагабаев Д.А.
Группа: НПИбд-02-18

## Slide 2: Цель работы:
Получить навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учесть физические параметры сети.

## Slide 3: Задание:
Требуется заменить соединение между коммутаторами двух территорий msk-donskaya-sw-1 и msk-pavlovskaya-sw-1 (рис. 7.1) на соединение, учитывающее физические параметры сети, а именно — расстояние между двумя территориями. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании (см. раздел 2.5).

## Slide 4: Порядок выполнения работы:
Откройте проект предыдущей лабораторной работы.
Перейдите в физическую рабочую область Packet Tracer. Присвойте название городу — Moscow
Щёлкнув на изображении города, Вы увидите изображение здания. Присвойте ему название Donskaya. Добавьте здание для территории Pavlovskaya.
Щёлкнув на изображении здания Donskaya, переместите изображение, обозначающее серверное помещение, в него.
Переместите коммутатор msk-pavlovskaya-sw-1 и два оконечных устройства dk-pavlovskaya-1 и other-pavlovskaya-1 на территорию Pavlovskaya, используя меню Move физической рабочей области Packet Tracer.

## Slide 5
В меню Options , Preferences во вкладке Interface активируйте разрешение на учёт физических характеристик среды передачи (Enable Cable Length Effects).
В физической рабочей области Packet Tracer разместите две территории на расстоянии более 100 м друг от друга (рекомендуемое расстояние — около 1000 м или более).
Удалите соединение между msk-donskaya-sw-1 и msk-pavlovskaya-sw-1. Добавьте в логическую рабочую область два повторителя (RepeaterPT). Присвойте им соответствующие названия msk-donskaya-mc-1 и msk-pavlovskaya-mc-1. Замените имеющиеся модули на PT-REPEATERNM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE для подключения оптоволокна и витой пары по технологии Fast Ethernet.
Подключите коммутатор msk-donskaya-sw-1 к msk-donskaya-mc-1 по витой паре, msk-donskaya-mc-1 и msk-pavlovskaya-mc-1 — по оптоволокну, msk-pavlovskaya-sw-1 к msk-pavlovskaya-mc-1 — по витой паре.

## Slide 6: Вывод:
Получили навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учесть физические параметры сети.